.

■特长

Http://www.smd88.com

超低阻值贴片电阻

●阻值范围：0.5～1000mΩ

●最低 TCR 为±50PPM/℃

●适应再流焊与波峰焊

●电性能稳定，可靠性高

●装配成本低，并与自动装贴设备匹配

●机械强度高、高频特性优越

●符合 ROHS 指令要求

■ 应用领域

开关电源、音响设备的过电流保护、电压调节器、电源转换器、充电器、汽车引擎控制器、便携式设备等

■品名构成

R

C  0  3   M   R

型号代号	电阻温度系数代号

0  4

电阻值代号

7  F

T

包装方式代号

代号	型号	代号	T.C.R

02 0402	±50	～

M

标称阻值精确到	mΩ

以上时，R	表示小数

点，单位为Ω；

代号	包装方法

T	编带包装

03 0603

05 0805

06 1206

±600PPM/℃

标称阻值精确到	mΩ

以下，M 表示小数点，

单位为 mΩ；

例如：

B

塑料盒包

装

1210 1210

1812 1812

10 2010

12 2512

1225 1225

3720 3720

7520 7520

R047=0.047Ω(47mΩ)

R005=0.001Ω(1mΩ)

M500=0.50mΩ

2M50=2.50mΩ

C	塑料袋散装

产品代号

厚膜片式固定电阻器

额定功率系列代号

代号	额定功率系列

电阻值误差精度代号

代号	误差精度

F	±1%

G	±2%

C

S

常规功率系列

提升功率系列

H

J

K

±3%

±5%

±10%

- 1 -

.

Http://www.smd88.com

■结构及规格尺寸

图 1：结构 1 部件图

图 2：结构 2 部件图

图 3：结构 3 部件图

：ΩDecimal point should be expressed by “R”；

图 4：结构 1 尺寸图

超低阻值贴片电阻

图 5：结构 2、3 尺寸图

- 2 -

.

Http://www.smd88.com

1、 结构 1 尺寸

超低阻值贴片电阻

型号

L（mm）

W(mm)

t（mm）

a（mm）

b（mm）

0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10

0603 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20

0805 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20

1206 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20

1210 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20

1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20

2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20

2512 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20

1225 3.10±0.15 6.30±0.15 0.90±0.15 0.60±0.30 0.55±0.25

3720 2.00±0.20 3.75±0.20 0.60±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20

7520 2.00±0.20 7.50±0.30 0.60±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20

2、结构 2 尺寸

型号

阻值(mΩ）

L（mm）	W(mm)

T（mm）

D（mm）

RC12□M50□

RC12□M75□

RC12□R001□

RC12□1M50□

RC12□R002□

RC12□2M50□

RC12□R003□

RC12□3M50□

RC12□R004□

RC12□4M50□

RC12□R005□

RC12□5M50□

RC12□R006□

RC12□6M50□

RC12□R007□

RC12□R010□

3、结构 3 尺寸

0.506.35±0.25	3.18±0.25	1.40±0.20 1.30±0.30

0.756.35±0.25	3.18±0.25	1.00±0.20 1.30±0.30

1.00 6.35±0.25	3.18±0.25	0.80±0.20 1.30±0.30

1.50 6.35±0.25	3.18±0.25	0.65±0.20 1.30±0.30

2.00 6.35±0.25	3.18±0.25	0.50±0.20 1.30±0.30

2.50 6.35±0.25	3.18±0.25	1.00±0.20 1.30±0.30

3.00 6.35±0.25	3.18±0.25	0.70±0.20 1.30±0.30

3.50 6.35±0.25	3.18±0.25	0.71±0.20 1.30±0.30

4.00 6.35±0.25	3.18±0.25	0.60±0.20 1.30±0.30

4.50 6.35±0.25	3.18±0.25	0.58±0.20 1.30±0.30

5.00 6.35±0.25	3.18±0.25	0.50±0.20 1.30±0.30

5.506.35±0.25	3.18±0.25	0.47±0.20 1.30±0.30

6.00 6.35±0.25	3.18±0.25	0.50±0.20 1.30±0.30

6.50 6.35±0.25	3.18±0.25	0.47±0.20 1.30±0.30

7.00 6.35±0.25	3.18±0.25	0.45±0.20 1.30±0.30

10.0 6.50±0.25	3.20±0.25	0.80±0.20 1.90±0.30

型号

阻值 (mΩ）

L（mm）	W(mm)

T（mm）

D（mm）

RC12□□□□□□

11～20 6.35±0.25	3.18±0.35	0.60±0.20 1.93±0.75

- 3 -

.

Http://www.smd88.com

■负荷下降曲线

-55℃                             70℃

100

75

50

25

①

②

超低阻值贴片电阻

使用温度范围：

①-55℃～125℃

②-55℃～170℃

-75     -50     -25      0      25     50    75 80   100     125   155     180

环境温度(℃)

当电阻使用的环境温度超过 70℃/80℃时，其额定负荷（额定功率）按上述曲线下降。

曲线①适用于结构 1 产品

曲线②适用于结构 2、3 产品

■额定值

额定功率

项目	TCR

型号

常规功率系列	提升功率系列

阻值精度误差

阻值

50~100

(PPM/℃)	使用温度范围

±400

备注

0402

1/16W	＼

±1%,±2%,±5%

101~500	±300

501~976	±200

20~50	±600

51~100	±400

0603

0805

1206

1/16W 1/10W	±1%,±2%,±5%

1/10W 1/8W	±1%,±2%,±5%

1/8W 1/4W

±1%,±2%,±5%

101~500	±300

501~976	±200

20~50	±600

51~100	±400

101~500	±300

501~976	±200

10~20	±600

21~50	±400

51~500	±300

-55℃~+125℃	产品特性见特性 1

2010

2512

1225

1/2W

1W

＼

＼

＼

3W

±5%

±2%,

±1%,±2%,±5%

501~976	±200

3~5	±600

6~9	±600

10~49	±600

50~200	±200

3720

7520

＼

＼

1W

2W

±1%,±2%,±5%	10~500

±1%,±2%,±5%	1~500

±300

±300

注：额定电压=√额定功率×\u26631X称电阻值	，额定电流=√额定功率/标称电阻值。

- 4 -

.

Http://www.smd88.com

■低 TCR 系列额定值

超低阻值贴片电阻

型号

项目

额定功率	阻值精度误差 阻值 (mΩ)TCR

(PPM/℃)	使用温度范围

备注

RS06K□□□□

RS10K□□□□

1/4W 100~1000

±1%，±2%，

1/2W 100~1000

±100

±100

-55℃~+125℃	产品特性见

RC12K□□□□

1W

±5%

±1%，±3%，

100~1000	±100

0.5~2.0 50

2.5~3.0 150

4.0~5.5 100

特性 1

-55℃~+170℃	产品特性见

±5%

6.0~7.0 75

10 100

11~20 50

特性 2

注：额定电压=√额定功率×\u26631X称电阻值	，额定电流=√额定功率/标称电阻值。

■	特性 1

项目

端头强度

电阻温度系数

温度循环

短时间过负载

稳态湿热

70℃耐久性

上限类别温度

耐久性

标	准

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.005Ω）

在规定值内

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.005Ω）

无可见损伤

△R≤±\u65288X2.0%R+0.005Ω）

无可见损伤

△R≤±\u65288X3.0%R+0.005Ω）

无可见损伤

△R≤±\u65288X3.0%R+0.005Ω）

无可见损伤

△R≤±\u65288X3.0%R+0.005Ω）

测试方法（JIS C 5202 标准）

保持时间:10s±1s

弯曲距离:

0402、0603、0805、1206、1210、1225：3mm；

1812、2010、2512、3720、2520：1mm

测定范围：-55℃~+125℃

-55℃（30 分钟）~常温（5 分钟）~125℃（30

分钟）      5 个循环

2.5 倍额定电流保持 5 秒

40℃±2℃  90~95%RH  1000 小时

70℃±2℃，1000 小时，额定电压通 1.5 小时/

断 0.5 小时

125℃±2℃	 1000 小时

- 5 -

.

续上表：

Http://www.smd88.com

无可见损伤

超低阻值贴片电阻

耐溶剂性

绝缘电阻

耐焊接热

可焊性

附着力

■	特性 2

项目

电阻温度系数

热冲击

短时间过负载

耐焊接热

70℃耐久性

可焊性

高温试验

△R≤±\u65288X1.0%R+0.005Ω）

1000MΩ  Min

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.005Ω）

可焊面积≥95%

外观无可见损伤

标	准（低 TCR）

在规定值内

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.5mΩ）

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.5mΩ））

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.5mΩ）

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.5mΩ）

可焊面积≥95%

无可见损伤

△R≤±\u65288X1.0%R+0.5mΩ）

浸入三氯乙烯  10h±1h

在电极与基片间施加	100V	直流电压,保持	1

分钟,然后测绝缘电阻值.

270℃±5℃  10±1 秒

240℃±5℃  2±0.5 秒

施加力 5N  10s±1s

测试方法

-55℃~+125℃（MLT-STD-202F-Method）

-55℃～150℃      100 个循环

（MLT-STD-202F-Method）

2.5 倍额定电流或最大过负荷电流（取最小者）

保持 5 秒（JIS C 5202）

260℃±5℃ 10±1 秒（MLT-STD-202F-Method）

70℃±2℃	1000 小时	额定电压	通 1.5 小

时,断 0.5 小时（MLT-STD-202F-Method）

235℃±5℃  2±0.5 秒

（MLT-STD-202F-Method）

+155℃，96 小时（JIS C 5202）

- 6 -

.

■包装

Http://www.smd88.com

超低阻值贴片电阻

●	编带包装

* 纸带编带

0402：

0603、0805、1206、1210：

单位: mm

型号

A

B

W

F

E

0402 1.20±0.1 0.70±0.1	8.0±0.20	3.5±0.05 1.75±0.1

0603 1.85±0.1 1.10±0.1	8.0±0.20	3.5±0.05 1.75±0.1

0805 2.35±0.1 1.65±0.1	8.0±0.20	3.5±0.05 1.75±0.1

1206 3.50±0.2 1.90±0.2	8.0±0.20	3.5±0.05 1.75±0.1

1210 3.50±0.2 2.80±0.2	8.0±0.20	3.5±0.05 1.75±0.1

单位: mm

型号

P

P0

P1

ФD0

T

0402 2.0±0.05 4.0±0.1 2.0±0.05 1.5±0.1 0.6Max

0603 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 1.5±0.1 0.60±0.1

0805 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 1.5±0.1 0.75±0.1

1206 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 1.5±0.1 0.75±0.1

1210 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 1.5±0.1 0.75±0.1

- 7 -

.

Http://www.smd88.com

塑料带编带

1812、2010、2512、1225、3720、7520

超低阻值贴片电阻

单位: mm

型号

A0

B0

W

F

E

t

备注

1812

2010

2512

4.80±0.10 3.40±0.10 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.25±0.05

5.45±0.10 2.77±0.10 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.24±0.05

6.73±0.10 3.40±0.10 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.24±0.05

结构1

2512

0.50mΩ	6.70±0.10 3.40±0.10 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10

0.75mΩ	6.80±0.20 3.50±0.10 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10

1～20mΩ	6.70±0.10 3.40±0.10 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10

1225	6.68±0.10 3.38±0.10 12.00±0.30 5.50±0.10 1.75±0.10

3720	4.45±0.20 2.50±0.20 12.00±0.30 5.50±0.05 1.75±0.01

7520	8.30±0.20 2.50±0.20 16.00±0.30 7.80±0.05 1.75±0.01

＼

＼

＼

＼

＼

＼

结构2、3

单位: mm

型号

P

P0

P1

ФD0

ФD1

K0

备注

1812

2010

2512

4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.10 1.50±0.10 1.00±0.10

4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05	1.50+0.10/-0 	1.50±0.10 0.84±0.10

4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05	1.50+0.10/-0 	1.50±0.10 0.81±0.10

结构1

2512

0.50mΩ	4.00±0.10 4.00±0.05 2.00±0.05 1.50±0.10

0.75mΩ	4.00±0.10 4.00±0.05 2.00±0.05 1.50±0.10

1～20mΩ	4.00±0.10 4.00±0.05 2.00±0.05 1.50±0.10

1.40Min

1.40Min

1.40Min

1.40±0.10

1.35±0.10

0.80±0.10

结构2、3

1225

3720

7520

4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05	1.55+0.05 1.40	Min 1.45±0.20

4.00±0.10 4.00±0.05 2.00±0.05	1.50+0.10 1.40	Min 1.50±0.10

4.00±0.10 4.00±0.05 2.00±0.05	1.50+0.10 1.40	Min 1.50±0.10

- 8 -

.

* 卷盘

Http://www.smd88.com

超低阻值贴片电阻

单位: mm

型号

0402

0603

0805

1206

1210

1812

2010

2512

1225

M

178

±2.0

178

±2.0

W

9.5

±1.0

13.0

±0.5

T

12.5

±1.5

15.5

±1.5

A

2.0

±0.5

2.0

±0.5

B

13.0

±0.5

13.0

±0.5

C

21.0

±0.5

21.0

±0.5

D

58.0

±2.0

57.0

±2.0

● 塑料盒包装

●包装数量

3720

7520

13.2±1.5 16.0±0.2

17.0±0.5 19.0±1.0

单位:mm

60.2

±0.5

包装方法

编带

塑料盒

塑料袋散装

型号

0402

0603

0805

1812

2010

1225

3720

1225

0402 0603 0805 1206	1210	1812	3720

0402

0603

0805

1210

1812

1225

3720

数量

1206

1210

2512

7520

2010	2512

7520

1206

2010

2512

7520

（PCS）	10000 5000 4000 2000 50000 25000 10000 5000 1500 1000 500	≤50000 ≤10000	≤4000	≤1000

- 9 -

# Text boxes

额定负荷百分比